ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

для підбору компресорного агрегату (варіант №1)

| Інформація про замовника: |
| --- |
| Компанія: | ТОВ «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ» |
| Адреса: | Україна, м. Київ, 02081 вул. Клеманська, буд.3, |
| Контактна особа: | Однороб Віталій Олександрович |
| Посада: | Інженер-технолог |
| Робочий телефон: | +38(067)-540-83-66 |
| Мобільний телефон: | +38(050)-56-99-254 |
| Факс: | - |
| E-mail: | Vitaliy.Odnorob@ukrgv.com |
| Сайт: | - |
| Проект: |
| Назва | ТДПУКПГ Васищівська. Будівництво ДКС |
| Місцезнаходження | територія Введенської с/р, Чугуївський р-н, Харківська обл. |
| Мінімальна та максимальна температура навколишнього середовища, ˚С | мінус 30; плюс 45 |
| Висота над рівнем моря, м | 165 |
| Стадія проекту | Техніко-економічне обгрунтування |
| Кількість компресорних агрегатів, шт. | 2 (один в роботі, другий в резерві.) |
| Розрахункові параметри компресорного агрегату (КА): |
| Призначення КА (гирловий, транзит газу, газліфт та ін.) | Гирловий |
| Тиск всмоктування, не більше, бар | 5 |
| Діапазон зміни тиску всмоктування, бар | визначається при підборі агрегату |
| Тиск нагнітання, не менше, бар | 55 |
| Діапазон зміни тиску нагнітання, бар | визначається при підборі агрегату |
| Продуктивність при нормальних умовах, тис.м3/добу | В діапазоні від 75 до 30 (падіння видобутку приблизно 15 в рік) |
| Діапазон зміни продуктивності, тис.м3/добу | визначається при підборі агрегату |
| Діапазон температури газу на всмоктуванні, ˚С | +0÷+30 |
| Тип приводу КА (електричний, газовий) | електричний |
| Тип виконання КА (зовнішній/внутрішній) | зовнішній |
| Система автоматизації (аналогова/електронна) | електронна |
| Склад природного газу: | Мольна частка % |
| Метан, СH4 | 90,494 |
| Етан, С2Н6 | 3,883 |
| Пропан, C3H8 | 1,306 |
| і-Бутан, iС4Н10 | 0,180 |
| н-Бутан, nС4Н10 | 0,314 |
| нео-Пентан, neo С5Н12 | 0,004 |
| і-Пентан, iС5Н12 | 0,106 |
| н-Пентан, nС5Н12 | 0,094 |
| Гексани+вищі, С5+ | 0,267 |
| Вуглекислий газ, СО2 | 2,627 |
| Сірководень, Н2S | 0 |
| Азот, N2 | 0,725 |
| Відносна густина газу | 0,633 |
| Точка роси по волозі, ˚С | --- |
| Мехдомішки | продукти корозії |
| Додаткові вимоги: |
| Комплектне виконання компресорної установки максимальної заводської готовності |
| Монтаж рами – на піщану основу (без фундаменту) |
| Тип КА – поршневий |
| Максимальний рівень шуму, на відстані 20 м від компресорного агрегату, не повинен перевищувати 60 дБА. В разі потреби передбачити заходи по зменшенню рівня шуму, як варіант: звукоізолюючий кожух, горизонтальне розташування АПО із можливістю регулювання обертів, блочно-модульне виконання і т.д.і т.п. Обов’язково вказати рівень шуму із пропонованими засобами захисту на відстані 10, 20, 100 м |
| Електрообладнання, прилади КВПіА – пожежовибухобезпечного виконання (типу1Ex d IIA) |
| Передбачити автоматичне регулювання обертів приводного двигуна (електронний регулятор обертів з датчиком вхідного тиску) |
| Передбачити пусковий підігрівач мастила та охолоджувальної рідини для компресора і двигуна |
| Рекомендований виробник компресору: Ariel, Superior, Ajax, СiP, Arrow, Dresser-Rand, Gemini, Galileo |
| Рекомендований виробник двигуна: електродвигун |
| Вказати конкретного виробника компресорної установки |
| Надати графіки продуктивності компресорного агрегат |
| Надати технологічну та електричну схему компресорного агрегату |
| Надати перелік обладнання КВП і АСК що встановлено на компресорі |
| 15.)Надати 3-D модель компресорного агрегату з вказанням його вузлів (складових частин) та обладнання КВП та АСК |
| 16.)Вхідний скрубер (сепаратор) компресорного агрегату повинен забезпечувати якість підготовки газу на виході, по мехдомішках, відповідно до вимог компанії-виробника компресору |
| 17.)Конструкція вхідного скрубера (сепаратора) повинна забезпечувати можливість очищення його внутрішньої порожнини обслуговуючим персоналом |